Маркуц В.М.

канд. техн. наук

РАСЧЁТ  ОСАДОК,  ПРОЧНОСТИ  И  УСТОЙЧИВОСТИ  НЕОДНОРОДНЫХ  ОСНОВАНИЙ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  НА  СЛАБЫХ  ГРУНТАХ  ПРИ  СЛОЖНОМ  ОЧЕРТАНИИ  ЭПЮРЫ  ДАВЛЕНИЯ

(публикуется с незначительными изменениями по тексту 1988 – 1990 г.г.)

ТЮМЕНЬ

1988 г.

©   Расчёт осадок неоднородных оснований строительных конструкций при сложном очертании эпюры давления

В. Маркуц  2010 г.

Все права защищены Законом Об Авторском праве и смежных правах в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ,  от 20.07.2004 N 72-ФЗ

Статья 48. Нарушение авторских и смежных прав: Незаконное использование произведений, изготовление одного или более экземпляров произведения  или его части в любой материальной форме, либо иное нарушение предусмотренных настоящим Законом авторского права или смежных прав влечет за собой гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (ст.146 УК РФ)

©Маркуц Вениамин Михайлович

канд. техн. наук, диплом ТН № 098695  от 13.05.1987 г.

тел. 8 (3452) 43-98-86,    Е-mail: markusb@mail.ru

Оглавление

Ведение

# 1. Расчёт осадок инженерных конструкций на неоднородных основаниях при сложном очертании эпюры давления

1.1 Определение напряжений в грунтах от действия равномерной и треугольной полосовой нагрузки

1.2. Определение осадки основания от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника

1.3. Определение осадки основания от действия равномерной полосовой нагрузки

# 1.3.1  Осадка под центром равномерно распределенной нагрузки для однородного основания

1.3.2  Осадка на концах равномерно распределенной нагрузки для однородного основания

1.3.3. Осадка основания от равномерной нагрузки, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения

# 1.4. Осадка основания грунтового слоя от действия трапециевидной нагрузки

1.5. Определение предельных ошибок при расчёте осадок основания на слабых грунтах

1.6. Расчёт осадки основания земляного полотна на болоте (пример 1)

1.7. Расчёт осадки основания земляного полотна на глинистых переувлажнённых грунтах (пример 2)

Сводка формул для расчёта осадки оснований

# 2.  Оценка устойчивости оснований на слабых грунтах

# ЛИТЕРАТУРА

Рецензии

Аннотация

Представлен метод определения осадки основания инженерных конструкций и сооружений, а также оценки их устойчивости с помощью аналитических формул, полученных на основе теории линейно-деформируемой среды.

Ведение

Для определения осадки основания земляного полотна, инженерных конструкций и сооружений существует ряд методов. Определить осадку можно экспериментальным путём, возможно определение при помощи различных графиков и номограмм. Рассчитывают осадку также по формулам, главным образом по формулам эмпирическим. В данной работе представлен метод определения осадки основания инженерных конструкций и сооружений с помощью аналитических формул, полученных на основе теории линейно-деформируемой среды.

Представленные в данной работе формулы позволяют проводить:

1. расчёт осадок инженерных конструкций на неоднородных основаниях при сложном очертании эпюры давления;

2. оценку устойчивости оснований на слабых грунтах.

Приведены аналитические формулы для определения:

1. Напряжений в грунтах от действия равномерной и треугольной полосовой нагрузки.

2. Определение осадки однородного основания и многослойной грунтовой системы от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника:

# определение осадки основания по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника;

определение осадки основания по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки.

3. Определение осадки однородного основания и многослойной грунтовой системы от действия равномерной полосовой нагрузки:

определение осадки основания по вертикали, проходящей через центр равномерной полосовой нагрузки;

определение осадки основания по вертикали, проходящей по боковой линии равномерной полосовой нагрузки.

4. Определение осадки основания от действия трапециевидной полосовой нагрузки.

5. Определение предельных ошибок при расчёте осадок основания на слабых грунтах.

6.  Расчёт осадки основания земляного полотна на болоте (пример 1).

7.  Расчёт осадки основания земляного полотна на глинистых переувлажнённых грунтах (пример 2).

# 8. Оценка устойчивости оснований на слабых грунтах.

На основе полученных формул составлена  и апробирована в реальном проекте кустовой площадки схема деформирования поверхности основания рабочей зоны кустовой площадки от действия вышечно-лебёдочного блока при его монтаже и эксплуатации. Кустовая площадка возведёна безвыторфовочным методом на болоте I – го типа на одном из месторождений нефти в Тюменской области.

Автор примет замечания или предложения по улучшению информационного качества предлагаемой книги, а также и других моих работ.

# 1. Расчёт осадок инженерных конструкций на неоднородных основаниях при сложном очертании эпюры давления

1. 1 Определение напряжений в грунтах от действия равномерной и треугольной полосовой нагрузки

# Очертание эпюры нагрузки на поверхность основания от веса строительных конструкций и самой насыпи соответствует очертанию поперечного профиля самого сооружения и может иметь различную форму: несколько ярусов, несимметричность, различную крутизну откосов и др. В этом случае сложная фактическая эпюра давления представляется комбинацией простых эпюр, а для определения напряжений в основании и расчёта осадки используется принцип суперпозиции. В качестве таких эпюр удобно применять равномерную полосовую нагрузку и нагрузку, распределённую по закону треугольника.

# В общем виде осадка грунтовой толщи определяется как

,               где                         ,

# где Е и μ - модуль деформации и коэффициент Пуассона сжимаемого слоя. Если распределение функции σz  известно, то осадку грунтовой толщи от действия внешних и внутренних нагрузок можно определить  либо послойным суммированием, что и делалось до последнего времени, а может делается и до сих пор, либо по аналитической формуле, если хоть кто-либо догадался бы взять соответствующие интегралы.  Если распределение напряжений σz в грунтах принять на основе теории линейно-деформируемой среды, то для равномерной полосовой нагрузки [1]:

(рис 1.1).

;

Рис 1.1  Схема к расчёту напряжений в грунтах от действия равномерной полосовой нагрузки

;

Откуда после преобразований получаем:

или [1]:

# …………...    (1.1).

Здесь b1- полуширина равномерной полосовой нагрузки.

Расчётная схема к формуле (1.1) выглядит следующим образом:

Рис 1.2  Схема к расчёту осадки и напряжений в грунтах от действия равномерной полосовой нагрузки

Напряжения в грунтах от действия треугольной полосовой нагрузки (рис 1.3):

…………...    (1.2).

Рис 1.3  Схема к расчёту напряжений в грунтах от действия треугольной полосовой нагрузки

Напряжения Р на поверхности основания от нагрузки, находящейся выше поверхности основания определяются по формуле:

Р = 0,1δ'(1 + W' ) hнас     (кг/см2)      …………………………………..         (1.)

Здесь:

δ' – плотность грунта части насыпи, находящейся выше поверхности основания болота (г/см3);

W' –  влажность грунта части насыпи, находящейся выше поверхности основания болота, выраженная в относительных единицах;

hнас – высота насыпи  (м).

Для насыпей, возводящихся на болотах, напряжения Р от нагрузки, находящейся ниже поверхности болота определяются по формуле:

Р = 0,1[δ''(1 + W'') – 1] hко     (кг/см2)       …………………………..         (1.)

Здесь:

δ'' –  плотность грунта части насыпи, находящейся ниже поверхности болота (г/см3),

W'' –  влажность грунта части насыпи, находящейся ниже поверхности болота, выраженная в относительных единицах;

hко  – осадка насыпи (величина консолидации насыпи)  (м).

1.2.  Определение осадки основания от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника

Интегрируем формулу (1.2) по частям:

u = z/(x-b);   z = u * (x-b);    dz  =  (x-b)du;

# Рис. 1.4   Схема к расчёту осадки основания от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника

Осадка однородной грунтовой толщи

Осадка однородной грунтовой толщи от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника, определится:

………………   (1.3),

или:

……………………………………..        (1.4),

где:

……………...   (1.5).

# Здесь b - ширина основания треугольника,  P - напряжения на поверхности основания (рис.1.4).

# Осадка многослойной грунтовой системы

# Осадка слоя толщиной z2 – z1 равна:

……………………………                    (1.6).

Функции F(Z1) и F(Z2) определятся из (1.5).

# Осадка многослойной грунтовой системы по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника

# Осадка слоя толщиной z2 – z1 по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника при Х = О, равна:

………..        (1.7).

Осадка однородного основания по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника:

Осадка однородного основания по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника при Х = О, равна:

……………………………………     (1.8).

Осадка однородного основания по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки

Осадка слоя однородного основания по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки при Х = О, равна:

# ……………….         (1.9).

Осадка многослойной грунтовой системы по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки

# Осадка слоя толщиной z2 – z1 по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки при Х = b, равна:

# =  (1.10).

1.3.  Определение осадки основания от действия равномерной полосовой

нагрузки

# Осадка основания грунтового слоя от действия равномерной полосовой нагрузки определится как сумма осадок от действия элементарных нагрузок, распределенных по закону треугольника, либо непосредственным интегрированием аналитической формулы (1.1).

# Проинтегрируем сначала формулу (1.1), а затем проверим её путём сложения осадок от действия двух элементарных нагрузок, распределенных по закону треугольника. Расчётная схема приведена на рис. 1.2.

# 1.3.1  Осадка под центром

равномерно распределенной нагрузки для однородного основания

# Интегрирование аналитической формулы (1.1) при Х = 0 (под центром равномерной нагрузки) для однородного основания

При Х = 0 формула (1.1) преобразуется к виду:

# …….         (1.11),

или:

# ………………..         (1.12),

z = b1u-1; dz = - b1u-2du;

=

=  .

Таким образом,  приводится к виду:

=

Проверка последнего уравнения дифференцированием:

du/dz = -b1z-2;

z*;

z*;

Так как

То после сокращения остаётся  исходная первообразная функция:

, что и требовалось доказать. Следовательно, интегрирование выполнено правильно, и полученные формулы верны.

# Интегрирование третьего члена уравнения (3.1) при Х = 0 (под центром равномерной нагрузки) для однородного основания

;   делим на (b1)2

z = b1u; dz =  b1du;

=  2b1 * (1/2) ln(1+u2)  =

Проверка дифференцированием:

# Таким образом, полная осадка под центром равномерной нагрузки при Х = 0 для однородного основания равна:

Окончательно имеем:

Осадка под центром равномерной нагрузки для однородного основания

………..      (1.13).

Проверим формулу (1.13) суммированием элементарных нагрузок, распределённых по закону треугольника.

Проверка формулы (1.13) суммированием элементарных нагрузок, распределённых по закону треугольника

Рис 1.5   Элементарная нагрузка, распределённая по закону треугольника

Осадка от действия нагрузки, распределённой по закону треугольника по боковой линии треугольника в точке В:

Осадка от действия нагрузки, распределённой по закону треугольника в угловой точке А:

Рис 1.6  Схема, иллюстрирующая замену равномерной нагрузки на элементарные нагрузки, распределённые по закону треугольника

Осадка под центром равномерной нагрузки в точке О для однородного основания определится как сумма 4-х элементарных нагрузок, распределённых по закону треугольника (рис 1.6):

……………………     (1.14)

Таким образом, осадка однородного основания под центром равномерной нагрузки в точке О определится как сумма 4-х элементарных нагрузок, распределённых по закону треугольника.

1.3.2  Осадка на концах равномерно распределенной нагрузки

для однородного основания

При х = b1 формула 1.1 преобразуется к виду:

или:

Интегрирование первого слагаемого функции распределения напряжений в грунтовом основании:

z = 2b1u-1;  dz = -2b1u-2du;

Таким образом:

Интегрирование второго слагаемого функции распределения напряжений в грунтовом основании:

Делим числитель и знаменатель дроби на 4(b1)2;   Получается:

z = 2b1u;  dz = 2b1du;

2b1 (1/2) ln(1 + u2);  Таким образом:

Осадка на концах равномерно распределенной нагрузки

для однородного основания:

или

…………….       (1.14).

Проверка: можно ли заменить равномерно распределенную нагрузку двумя нагрузками, распределёнными по закону треугольника?

На рис 1.7 показана схема, иллюстрирующая замену равномерной нагрузки на элементарные нагрузки, распределённые по закону треугольника. Если наше предположение верно, то осадка однородного основания от действия равномерной нагрузки равна сумме двух нагрузок, распределённых по закону треугольника:

S12 = S220 + S230.

Осадка однородного основания по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника при Х = О, равна:

Осадка слоя однородного основания по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки при Х = О, равна:

Суммируем нагрузки, распределённые по закону треугольника, учитывая, что b = 2b1.

Получаем:   .

Рис 1.7  Схема, иллюстрирующая замену равномерной нагрузки на элементарные нагрузки, распределённые по закону треугольника

Осадка слоя толщиной  z2 – z1 под центром равномерной нагрузки интенсивностью Р будет равна:

или

=

………………..        (1.15).

Здесь и далее b1 – полуширина равномерно распределенной нагрузки.

Осадка слоя толщиной  z2 – z1 на концах равномерно распределенной нагрузки:

или

…………………..    (1.16).

1.3.3. Осадка основания от равномерной нагрузки, действующей

на расстоянии х от рассматриваемого сечения

Осадка однородного основания от равномерной нагрузки, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения, равна:

Осадка однородной грунтовой толщи от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника:

# .

Осадка однородного основания от равномерной нагрузки, действующей на расстоянии Х от рассматриваемого сечения, определится по формуле S20 как сумма осадок от нагрузок, распределённых по закону треугольника при x = -x и при x = x+b (рис 1.8).

Рис 1.8  Схема, иллюстрирующая замену равномерной нагрузки, действующей в любой точке грунтового полупространства,  на элементарные нагрузки, распределённые по закону треугольника

Осадка грунта по линии в створе точки А от действия первой части нагрузки, распределённой по закону треугольника при x = -x (рис 1.8 – b):

# или:

Осадка грунта по линии в створе точки А от действия второй части нагрузки, распределённой по закону треугольника при x = x+b (рис 1.8 – c):

# или:

После суммирования осадок и несложных преобразований получаем формулу для определения осадки однородного основания от равномерной нагрузки, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения:

или

……………………………………………                          (1.17),

где

………     (1.18).

Полученную формулу можно проверить, подставив в неё значения x, равные нулю или –b для концов равномерно распределённой нагрузки и x = –b/2 для её средней части.

Положим  x = 0. Точка А в этом случае расположена на боковой линии равномерно распределённой нагрузки. Тогда:

или:

Получили формулу S12 для определения осадки на конце равномерно распределённой нагрузки, учитывая, что b=2 b1.

Положим x  =  – b. Точка А в этом случае расположена на боковой линии равномерно распределённой нагрузки. Тогда:

или:

Получили формулу S12 для определения осадки на конце равномерно распределённой нагрузки, учитывая, что b=2 b1.

Положим x = –b/2. Точка А в этом случае расположена в центре равномерно распределённой нагрузки. Тогда:

или:

Получили формулу S02 для определения осадки в центре равномерно распределённой нагрузки, учитывая, что b = 2 b1.

Осадку основания от действия равномерной полосовой нагрузки можно определить только в фиксированных точках: под центром нагрузки, на её концах и в других фиксированных точках, кратных b1,  например √2*b1.  Расчёты показали, что уже при  x = - √2*b1 осадка основания от действия равномерной полосовой нагрузки равна нулю.

Так как любую сложную эпюру нагрузки можно разбить на множество нагрузок, распределённых по закону треугольника, всего одной формулы S20 "Определение осадки основания от действия элементарной нагрузки, распределённой по закону треугольника", достаточно, чтобы найти осадку основания инженерных конструкций в любой точке грунтового полупространства при сложном очертании эпюры давления.

Осадка слоя z2 – z1  от действия равномерной нагрузки, расположенной на расстоянии х от сечения, равна:

…………………………..                     (1.19).

Если таких слоёв несколько, то полная осадка определяется суммированием величин сжатия всех слоёв.

# 1.4.  Осадка основания грунтового слоя от действия трапециевидной

# нагрузки

# Осадка основания грунтового слоя от действия трапециевидной нагрузки в любом из рассматриваемых сечений А, В, С (рис.1.9) определится как сумма осадок от действия элементарных нагрузок, распределенных по закону треугольника и равномерной полосовой нагрузки.

# Осадка слоя толщиной z2 – z1  под центром нагрузки равна:

Здесь S01 – осадка слоя толщиной  z2 – z1 под центром равномерной нагрузки интенсивностью Р:

=

Здесь и далее b1 – полуширина равномерно распределенной нагрузки.

S21 – осадка многослойной грунтовой системы толщиной z2 – z1 от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника:

где:

Согласно рис.1.9  х принимается равным b + b1.

# Рис. 1.9-а   Схема к расчёту осадки основания от действия трапециевидной полосовой нагрузки, разбитой на равномерно распределённую и нагрузки, распределенные по закону треугольника

# Осадка слоя по вертикали, проходящей через точку В равна:

SВ  = S11 + S23 + S21 (х = b + 2 b1)

S11 - осадка слоя толщиной  z2 – z1 на концах равномерно распределенной нагрузки:

S23 - осадка многослойной грунтовой системы толщиной z2 – z1 по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки:

=

S21 – осадка многослойной грунтовой системы толщиной z2 – z1 от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения. Согласно рис.1.9  х = b + 2 b1.

Осадка слоя по вертикали, проходящей через точку А, равна:

SВ  =  S22 + S31 + S21 (х = 2b + 2 b1)

# S22 - осадка многослойной грунтовой системы толщиной z2 – z1 по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника:

S31 - осадка слоя z2 – z1  от действия равномерной нагрузки, расположенной на расстоянии х от сечения:

Здесь х принимается равным b.

# Осадку основания грунтового слоя от действия трапециевидной нагрузки в любом из рассматриваемых сечений А, В, С можно определить как сумму осадок от действия элементарных нагрузок, распределенных по закону треугольника, принимая значения х соответственно

# рис.1.9-б.

# Рис. 1.9-б   Схема к расчёту осадки основания от действия трапециевидной полосовой нагрузки, разбитой на элементарные нагрузки, распределенные по закону треугольника

При слоистом основании общая осадка будет равна сумме осадок каждого слоя. Аналогичным образом определяется осадка неоднородных оснований при любом сложном очертании эпюры давления, при этом "собираются " все нагрузки на основание слева и справа от рассматриваемого сечения и подставляются в соответствующие формулы с соответствующими параметрами.

Расчёты по определению осадки основания, проведённые для условий неоднородных болот и переувлажнённых грунтов, показали хорошее соответствие с натурными данными. Это позволяет рекомендовать полученные формулы для практических расчётов.

1.5. Определение предельных ошибок при расчёте осадок основания на слабых грунтах

Осадка основания земляного полотна под центром нагрузки (в точке О):

Обозначим S02 = F(S0)

Предельная относительная ошибка при расчёте осадки основания:

Обозначим  f(S0) =

Тогда:

F(S0) =  f(S0)

;

Тогда:

;

Так как:

, то:

;

…………..     (1.).

Пример:

b1 = 3м;  z = 3м;  b1/z = 2;  z/ b1 = 0,5;  p = 0,3 кг/см2;

Допустим, что ранее, по аналогичным формулам мы определили ошибки:

∆Е/Е = 0,1;  ∆р/р = 0,1;  ∆z = 20 см.

Тогда:

= 0,2 + 0,06 =  0,26.

Отметим, что ошибка самой формулы составляет величину, равную 0,06, то есть 6%. Остальная, и большая часть ошибки, приходится на параметры, хоть и входящие в формулу, но не связанные с её структурой. Аналогичным образом определяются предельные относительные ошибки при расчёте осадки основания по другим формулам.

1.6. Расчёт осадки основания земляного полотна на болоте

(пример 1)

Исходные данные:

Рабочая отметка – 150 см; грунт земляного полотна  - песок мелкий пылеватый с объёмным весом 1,8 г/см3; основание насыпи в естественном основании сложено слоем торфа I– го типа; глубина болота  - 3 метра; модуль деформации Е = 1,5 кг/см2; расчётная нагрузка Р = 0,33 кг/см2;  ξ = 1. Остальные размеры указаны на рис. 1.10.

Рис  1.10   Поперечный профиль земляного полотна на болоте с использованием торфа в основании насыпи (размеры указаны в см)

Осадка основания земляного полотна под центром нагрузки (в точке О) определится действием равномерной нагрузки S02 с параметрами b1 - P и двух нагрузок, распределённых по закону треугольника S20 с параметрами b – P при х = b + b1 рис 1.11.

Рис  1.11   Схема к расчёту осадки основания земляного полотна на болоте

(размеры указаны в см)

S0 = S02 (b1 = 600) + 2*S20 (b = 300, х = 300 + 600)

Осадка под центром равномерной нагрузки для однородного основания

= 65,23 см.

Осадка основания S20  от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника

S20 = 0,22 см.

Полная осадка основания земляного полотна под центром нагрузки (в точке О)

S0 = 65,23 + 2*0,22 = 65,67 см.

Расчёт осадки в точке С (рис. 1.11)

Осадка в точке С определится как сумма осадки на конце равномерной нагрузки - S12 с параметрами 2b1 – Р, осадки по вертикали, проходящей по боковой линии нагрузки, распределённой по закону треугольника - S230 и осадки по вертикали, проходящей по боковой линии нагрузки, распределённой по закону треугольника, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения - S20.

SС = S12 (b1=600) + S230 (b=300) + S20 (х = 600 + 600 +300, b = 300)

Осадка на концах равномерно распределенной нагрузки для однородного основания:

= 32,93 cм.

Осадка слоя однородного основания по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки

= 23,79 см.

Осадка основания S20  от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника

= 0,02 cм.

Полная осадка основания земляного полотна в точке С

SС = 32,93 + 23,79 + 0,02 = 56,74 см.

Расчёт осадки в точке А (рис. 1.11)

Осадка SА в точке А определится как сумма осадки по вертикали, проходящей через угловую точку нагрузки, распределённой по закону треугольника - S220 (b = 300); равномерной нагрузки - S30, действующей на расстоянии х = 300 см от рассматриваемого сечения с параметрами b1 = 600; и осадки, проходящей по боковой линии нагрузки, распределённой по закону треугольника, действующей на расстоянии х = 1800 см от рассматриваемого сечения - S20.

SА = S220 (b = 300) + S30 (х = 300, b1 = 600) + S20 (х = 1800, b = 300)

Осадка S220 однородного основания по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника

= 7,28 см.

Осадка S30 однородного основания от равномерной нагрузки, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения

= 1,82 см.

Осадка S20 основания от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения

= 0,0004 см.

Полная осадка основания земляного полотна в точке А

SА = 7,28 + 1,82 + 0,0004 = 9,10 см.

В качестве контроля правильности вычислений этот расчёт осадки основания земляного полотна можно выполнить другим способом (рис 1.12).

Осадка основания земляного полотна под центром нагрузки (в точке О) определится действием равномерной нагрузки S02 с параметрами [b1 = (2b + 2b1)/2] -- P и двух отрицательных нагрузок, распределённых по закону треугольника S20 с параметрами b – P при х = b1 рис 1.12.

S0 = S02 (b1 = 900) -- 2*S20 (b = 300, х = 600)

Осадка S02 под центром равномерной нагрузки для однородного основания

= 65,79 см.

Рис  1.12   Схема к расчёту осадки основания земляного полотна на болоте

(размеры указаны в см)

Осадка основания S20  от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника

S20 = 1,05 см.

Полная осадка основания земляного полотна под центром нагрузки (в точке О)

S0 = 65,79 – 2*1,05 = 63,69 см.

Расчёт осадки в точке С (рис. 1.12)

Осадка в точке С определится как сумма осадки на конце равномерной нагрузки - S12 с параметрами [b1 =(600 +600+300)/2]  – Р;  осадки на конце равномерной нагрузки - S12 с параметрами [b1 = 300/2]  – Р; отрицательной осадки по вертикали, проходящей через угловую точку нагрузки, распределённой по закону треугольника - S220 с параметрами b = 300  – Р; и осадки S20 по вертикали, проходящей через угловую точку нагрузки, распределённой по закону треугольника, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения с параметрами [b = 300, х = 600 +600]  – Р.

SС = S12 [b1 =(600 +600+300)/2]  + S12 (b1 = 300)/2]  –  S220 (b=300) – S20 (х = 600 + 600, b = 300)

Осадка на концах равномерно распределенной нагрузки для однородного основания

= 32,99 cм.

= 31,08 cм.

Осадка однородного основания по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника

= 7,28 см.

Осадка основания от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения

= 0,04 см.

Полная осадка основания земляного полотна в точке С

SС = 32,99 + 31,08 – 7,28 – 0,04   = 56,75 см.

Расчёт осадки в точке А (рис. 1.12)

Осадка в точке А определится как сумма осадки на конце равномерной нагрузки - S12 с параметрами [b1 = (300+1200+300)/ 2 – Р]; отрицательной осадки по вертикали, проходящей по боковой линии нагрузки, распределённой по закону треугольника - S230 с параметрами (b = 300 – Р) и осадки по вертикали, проходящей по боковой линии нагрузки, распределённой по закону треугольника, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения - S20 с параметрами (х = 300 + 2200, b = 300 – Р).

SА = S12 [2b1 = (300+1200+300)] – S230 (b=300) + S20 (х = 300 + 1200, b = 300)

Осадка S12 на концах равномерно распределенной нагрузки для однородного основания:

= 33,0 cм.

Осадка слоя однородного основания по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки

= 23,79 см.

Осадка основания S20  от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения

= 0,02 cм.

Полная осадка основания земляного полотна в точке С

SС = 33,00 – 23,79 – 0,02 = 9,2 см.

Сравнивая полученные результаты, видим, что разница между двумя способами определения осадки основания насыпи в различных её сечениях находится в пределах точности вычислений.

1.7. Расчёт осадки основания земляного полотна на глинистых

переувлажнённых грунтах (пример 2)

В качестве примера приведён расчёт осадки основания земляного полотна на глинистых переувлажнённых грунтах мощностью 3м (рис. 1.13). Модуль деформации грунтов основания принят равным Е = 3 МПа, коэффициент Пуассона в соответствии с данными таблицы 1 μ = 0,42, Р1 = Р2 = 0,12 МПа.

Рис. 1.13 Схема к расчёту осадки основания земляного полотна автомобильной дороги на глинистых переувлажнённых грунтах мощностью 3 м

(Р1 = 0,12 МПа, Р2 = 0,12 МПа, Е = 3 МПа,  μ = 0,42,  ξ= 0,39)

таблица 1

Плотность частиц γ и коэффициент Пуассона μ грунтов

| Грунт | Плотность частиц грунтов γ г/см3 | коэффициент Пуассона μ |
| --- | --- | --- |
|  | диапазон | средняя |  |
| Песок | 2,65 – 2,67 | 2,66 | 0,30 |
| Супесь | 2,68 – 2,72 | 2,70 |  |
| Суглинок | 2,69 – 2,73 | 2,71 | 0,35 |
| глина | 2,71 – 2,76 | 2,74 | 0,42 |

= 0,39.

Осадка по вертикали, проходящей через точку О (центр нагрузки насыпи) определится действием:

равномерной нагрузки S01 с параметрами b1 = b1, Р1;

равномерной нагрузки S02 с параметрами  b1 = b1+ b2 +b3), Р2;

двух нагрузок S21, распределенных по закону треугольника с параметрами b = b2, Р1 при  х = b1 + b2;

двух нагрузок S20, распределенных по закону треугольника с параметрами b = b4, Р2 при  х = b1 + b2 + b3 + b4 (расчётная схема на рис 1.14).

Рис. 1.14 Расчётная схема к расчёту осадки основания земляного полотна автомобильной дороги на глинистых переувлажнённых грунтах по вертикали , проходящей через точку О (центр нагрузки насыпи)

Рис 1.14а  Схема к расчёту осадки  основания земляного полотна по вертикали, проходящей через точку О от действия равномерной нагрузки с параметрами b1 - Р1

S0  =  S01 + S02  + 2S21 (х = b1 + b2) + 2S20 (х = b1 + b2 + b3 + b4)

S01 с параметрами b1 = 600, Р1;

Осадка  основания земляного полотна по вертикали, проходящей через точку О от действия равномерной нагрузки с параметрами b1 - Р1 (рис 1.14а):

=

=  =  =  = 3,46 см.

Рис 1.14б   Схема к расчёту осадки  основания земляного полотна по вертикали, проходящей через точку О от действия треугольной нагрузки с параметрами b2 - Р1 при  х = b1 + b2

нагрузка S21, распределенных по закону треугольника с параметрами b = 900, Р1 при  х = 1500;

Осадка  основания земляного полотна по вертикали, проходящей через точку О от действия нагрузки, распределённой по закону треугольника с параметрами b = 900 - Р1, х = 1500 (рис 1.14б):

=

= = 698,109375.  108,282875

= 35,9077

= 0,36 см.

Рис 1.14в   Схема к расчёту осадки  основания земляного полотна по вертикали, проходящей через точку О от действия треугольной нагрузки с параметрами b4 - Р2 при  х = b1 + b2 + b3 + b4

Осадка  основания земляного полотна по вертикали, проходящей через точку О от действия нагрузки, распределённой по закону треугольника с параметрами b = b4 - Р2,  х = b1 + b2+ b3 + b4 (рис 1.14в):

= 0, 0007см.

= 0, 0007см.

Рис 1.14г   Схема к расчёту осадки  основания земляного полотна по вертикали, проходящей через точку О от действия равномерной нагрузки с параметрами (b1 = b1+ b2 +b3) - Р2

Осадка  основания земляного полотна по вертикали, проходящей через точку О от действия равномерной нагрузки с параметрами (b1 = b1+ b2 +b3) - Р2 (рис 1.14г):

= 4,68 см.

Полная осадка по вертикали, проходящей через точку О (центр нагрузки насыпи)

S0  =  3,46 + 4,68  + 2*0,36  =  8,9 см.

Осадка SF' по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи) (расчётная схема на рис 1.15) определится действием трёх равномерных нагрузок с параметрами:

S11 [b1 - Р1];  S12 [b1 - Р2]; (S12)' [b1 =  ( b2 +b3)/2 - Р2];

нагрузки, распределенной по закону треугольника с параметрами:

S23 [b = b2 - Р1];

и нагрузки, распределенной по закону треугольника с параметрами:

S20 (b = b4 - Р2) при  х = b2 + b3 + b4.

Рис. 1.15 Расчётная схема к расчёту осадки основания земляного полотна автомобильной дороги на глинистых переувлажнённых грунтах по вертикали , проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи)

SF' =  S11 + S12  + (S12)'  + 2S23  + 2S20 (х = b2 + b3 + b4)

Рис 1.15а  Схема к расчёту осадки  основания земляного полотна по вертикали, проходящей по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи) от действия равномерной нагрузки с параметрами b1 - Р1

Осадка  основания земляного полотна по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи) от действия равномерной нагрузки с параметрами b1 - Р1 (рис 1.15а):

S11 - осадка слоя толщиной  z2 – z1 на концах равномерно распределенной нагрузки:

= 2,2 см.

Осадка  S12 основания земляного полотна по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи) от действия равномерной нагрузки с параметрами b1 - Р2 (рис 1.15в):

Рис 1.15в  Схема к расчёту осадки  основания земляного полотна по вертикали, проходящей по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи) от действия равномерной нагрузки с параметрами b1 - Р2

S12 - осадка на концах равномерно распределенной нагрузки для однородного основания:

= 2,3 см.

Осадка  (S12)'  основания земляного полотна по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи) от действия равномерной нагрузки с параметрами ( b2 +b3)/2 - Р2 (рис 1.15г).

Рис 1.15г  Схема к расчёту осадки  основания земляного полотна по вертикали, проходящей по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи) от действия равномерной нагрузки с параметрами b1 = ( b2 +b3)/2 - Р2

(S12)'   - осадка на концах равномерно распределенной нагрузки для однородного основания:

= 2,3 см.

Осадка  S23  основания земляного полотна по вертикали, проходящей по боковой линии нагрузки, распределённой по закону треугольника с параметрами b = b2 - Р1 (рис 1.15б).

# Рис 1.15б  Схема к расчёту осадки  основания земляного полотна по вертикали, проходящей по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи) от действия нагрузки, распределённой по закону треугольника с параметрами b =  b2 - Р1

# Осадка слоя толщиной z2 – z1 по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки с параметрами b =  b2 - Р1:

=  = 1,3 см.

Осадка  S20  основания земляного полотна по вертикали, проходящей по боковой линии нагрузки, распределённой по закону треугольника с параметрами b =  b4 - Р2 при  х = b2 + b3 + b4 (рис 1.15д).

Рис 1.15д  Схема к расчёту осадки  основания земляного полотна по вертикали, проходящей по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи) от действия нагрузки, распределённой по закону треугольника с параметрами  b4 - Р2 при  х = b2 + b3 + b4

Осадка S20  основания земляного полотна (однородной грунтовой толщи) по вертикали, проходящей по боковой линии нагрузки, распределённой по закону треугольника с параметрами b =  b4 - Р2 при  х = b2 + b3 + b4:

# ;

# ;

# = 0,03 см.

Полная осадка SF' по вертикали, проходящей по сечению FF' (бровка верхней насыпи)

SF' =  S11 + S12  + (S12)'  + S23  + S20 (х = b2 + b3 + b4)

SF' = 2,2 + 2,3 + 2,3 + 1,3 + 0,03  = 8,13 см.

Осадка SЕ' по вертикали, проходящей по сечению ЕЕ' (подошва верхней насыпи) (расчётная схема на рис 1.13) определится действием трёх равномерных нагрузок с параметрами:

S12 [b1 = b3/2 - Р2];  S12 [b1 = b1 + b2 + b3/2 - Р2];  S31 [b1 - Р1 при z2 = 900, z1= 600,  х = b2];

четырёх нагрузок, распределенных по закону треугольника с параметрами:

S22 [b = b2  - Р1];  S21 [b = b2 - Р1 при  х = 2b2 + 2b1]; S20 [b = b4 - Р2 при  х = b3 + b4]; S20 [b = b4 - Р2 при  х = 2 b2 + 2 b1 + b3];

Рис. 1.16 Расчётная схема к расчёту осадки основания земляного полотна автомобильной дороги на глинистых переувлажнённых грунтах по вертикали , проходящей по сечению ЕЕ' (подошва верхней насыпи)

= 2,27 см.

= 2,34 см.

= 220,5 + 461,2275 -  = 57,89504

= = 20,1777.

S31 =  (57,89504 - 20,1777) = 0,19 см.

S22 [b = b2 - Р1];

= 0,73 см.

S20 [b = b4 - Р2 при  х = b3 + b4];

= 0,05 см.

Так остальные осадки от действия нагрузки, распределённой по закону треугольника ещё меньше, мы их не вычисляем.

Полная осадка SЕ' по вертикали, проходящей по сечению ЕЕ' (подошва верхней насыпи):

SЕ' = 2,27 + 2,34 + 0,19 + 0,73 + 0,05 = 5,58 см.

Осадка SВ' по вертикали, проходящей по сечению ВВ' (бровка нижней насыпи) (расчётная схема на рис 1.13) определится действием двух равномерных нагрузок с параметрами:

S12 [b1 = b1 + b2 + b3  - Р2];  S31 [b1 - Р1  при z2 = 900, z1= 600,  при  х = b2 + b3];

нагрузки, распределенной по закону треугольника с параметрами:

S230 [b = b4 - Р2];

нагрузки, распределенной по закону треугольника с параметрами:

S20 (b = b4 - Р2 при  х = 2(b1 + b2 + b3) + b4;

нагрузки, распределенной по закону треугольника с параметрами:

S21 (b = b2 - Р1 при  х = b3);

нагрузки, распределенной по закону треугольника с параметрами:

S21 (b = b2 - Р1 при  х = 2(b1 + b2) + b3;

S12 [b1 = b1 + b2 + b3  - Р2];  S12 [b1 = 1900 – 0,12];

= 2,34 см.

S31 [b1 - Р1 при  х = b2 + b3];  S31 [b1 = 600 – 0,12 при  х = 1300];

= 22,379

= 4,5064

= 0,09 см.

S230 [b = b4 - Р2];   S230 [b = 800 - Р2=0,12];

= 2,07 см.

Так остальные осадки от действия нагрузки, распределённой по закону треугольника невелики, мы их не вычисляем.

Полная осадка SВ' по вертикали, проходящей по сечению ВВ' (бровка нижней насыпи):

SВ' = 2,34 + 2,07 + 0,09 = 4,5 см.

Осадка SА по вертикали, проходящей по подошве нижней части насыпи (расчётная схема на рис 1.13) определится действием двух равномерных нагрузок с параметрами:

S30 [b1 = b1 + b2 + b3, Р2 при  х = b4];  S31 [b1 = b1, Р1  при z2 = 900, z1= 600,  при  х = b2 + b3+ b4];

нагрузки, распределенной по закону треугольника, проходящей через угловую точку треугольника с параметрами:

S220 [b = b4,  Р2];

Остальные нагрузки, распределенной по закону треугольника, незначительны.

S30 [b1 = b1 + b2 + b3, Р2 при  х = b4];  S30 [b1 =1900, Р2 при  х = 800];

} = 0,58 см.

S31 [b1 = b1, Р1  при z2 = 900, z1= 600,  при  х = b2 + b3+ b4];

S31 [b1 = 600, Р1  при z2 = 900, z1= 600,  при  х = 2100];

= 5,1557

= 1,115285

= 0,02 см.

S220 [b = b4,  Р2];    S220 [b = 800,  Р2];

= 0,26 см.

Осадка SА по вертикали, проходящей по подошве нижней части насыпи:

SА = S30 +  S31 +  S220  = 0,58 +  0,02 + 0,26 = 0, 86 см.

Сводка формул для расчёта осадки оснований

Осадка однородной грунтовой толщи от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника и расположенной на расстоянии х от рассматриваемого сечения

Осадка многослойной грунтовой системы от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника и расположенной на расстоянии х от рассматриваемого сечения

# Осадка многослойной грунтовой системы от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника

Осадка однородного основания от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника по вертикали, проходящей через угловую точку треугольника

Осадка однородного основания от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки

Осадка многослойной грунтовой системы от действия полосовой нагрузки, распределённой по закону треугольника по вертикали, проходящей по боковой линии треугольной нагрузки

=

Осадка под центром равномерной нагрузки для однородного основания

Осадка на концах равномерно распределенной нагрузки для однородного основания

Осадка слоя толщиной  z2 – z1 под центром равномерной нагрузки

=

Осадка слоя толщиной  z2 – z1 на концах равномерно распределенной нагрузки

Осадка однородного основания от равномерной нагрузки, действующей на расстоянии х от рассматриваемого сечения

Осадка слоя z2 – z1  от действия равномерной нагрузки, расположенной на расстоянии х от сечения

# 2.  Оценка устойчивости оснований на слабых грунтах

(текст оцифровывается)

# ЛИТЕРАТУРА

1. Цытович Н.А. Механика грунтов, М.: Высшая школа, 1973, 280 с.

# 2. Основания, фундаменты и подземные сооружения. М.И. Горбунов - Посадов и др. под общ. ред. Е.А. Сорочана и Ю.Г. Трофименкова. М.: Строиздат, 1985, 480 с.

3. Евгеньев И.Е., Казарновский В.Д. Земляное полотно автомобильных дорог на слабых грунтах, М.: Транспорт, 1976, 272 с.

4.  Земляное полотно автомобильных дорог в северных условиях под ред. А.А. Малышева, М. Транспорт, 1974, 288 с.

5. Автомобильные дороги Севера под ред. И.А. Золотаря, М.: Транспорт, 1981, 247 с.

6. Инструкция по проектированию автомобильных дорог нефтяных промыслов Западной Сибири ВСН 26-80 Миннефтестрой, Тюмень, 1981

7. Расчёт дорожных насыпей на болотных грунтах  РСН 09-85 Госстрой БССР, Минск, 1985

8. Руководство по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах, М.: Транспорт, 1978

9. Основания зданий и сооружений СНиП 2.02.01-83 Госстрой СССР - М.: Строиздат, 1985, 40 с.

10. Яромко В.Н. Расчёт конечных осадок дорожных насыпей на торфяных грунтах – в сб. тр. БелдорНИИ, Минск, 1986 г.

11.  Яромко В.Н. Прогнозирование осадок слабых водонасыщенных грунтов, Основания, фундаменты и механика грунтов, № 3, 1977 г.

12. Яромко В.Н. Пути совершенствования методов расчёта земляного полотна местных дорог на слабых грунтах, в сб. тр. СоюздорНИИ, 1988, с. 41-44

13. Маркуц В.М.  Определение конечной величины осадок поверхности основания от действия трапециевидной полосовой нагрузки, сб. тезисов докладов научн. техн. конференции "Проблемы и практика строительства в Тюменской области", Тюмень, 1990, с.48 – 49.

14. Маркуц В.М. Определение осадки основания земляного полотна аналитическим методом, сб. тезисов докладов научн. техн. конференции "Использование отходов промышленности при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог в Нечернозёмной зоне РСФСР", Владимир, ВПИ, 1990, с. 13 – 14.

15. Маркуц В.М.  Оценка устойчивости оснований на слабых грунтах, сб. научн. трудов "Проблемы освоения нефтегазовых ресурсов Западной Сибири", ТИИ, Тюмень, 1992, с. 200- 202.

16. Маркуц В.М. Определение осадки основания земляного полотна автомобильных дорог при сложном очертании эпюры давления (рукопись).

В. Маркуц  (публикуется по тексту 1988 – 1990 г.г.)

Рецензии